# 一.  GUH-LUEN/Hit  500型系列塑鋼製電磁閥

# Text boxes

- 用途: 工業、農業、商業、住宅&高爾夫球場、草坪及公園使用。

- 特性: 1. 全流式直通型，具極低之水流壓力損失。

2. 以33%玻璃纖維強化尼龍精密模鑄而成，耐衝擊不腐蝕，

可以精確調整水流量。

3. 採高強韌橡膠製隔膜片控制，具緩閉功能，使用壽命長。

- 規格: 1. 口徑: 1”,1½”,2”BSP 牙口。

2. 耐用水壓: 10 ~ 200 PSI。

3. 線圈24VAC/60HZ，驅動電流0.35A，保持電流0.23A。

二.  GUH-LUEN    700型系列塑鋼製電磁閥

- 用途: 工業、農業、商業、住宅&高爾夫球場、草坪及公園使用。

- 特性: 1. 全流式直通型，具極低之水流壓力損失。

2. 以玻璃纖維強化尼龍精密模鑄而成，耐衝擊不腐蝕，可以精確調整水流量。

3. 採高強韌之Buna-N橡膠製隔膜片控制，具緩閉功能，使用壽命長。

- 規格: 1. 口徑 3/4”,1”,1½”,2”BSP 牙口。

2. 耐用水壓: 10 ~ 150 PSI，(3/4”型耐用水壓: 10 ~ 125 PSI)。

3. 線圈24VAC/60HZ，驅動電流0.3A，保持電流0.2A，線阻27Ω。